## Slide 1: Návrh dopravního řešení oblasti Ladova kraje a Říčanska
Jakub Platil, DMŽ2
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Masná 18, Praha 1
Středoškolská odborná činnost
Obor SOČ: 09 – strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design

## Slide 2: Obsah
Úvod
Aktuální stav
Navrhovaný stav – cíle návrhu
Změny jednotlivých linek
Závěr

## Slide 3: Úvod
současná síť zapojená do PID
  PID = Pražská integrovaná doprava
některé nenávaznosti
chybějící spojení
varianty trasování a konečných zastávek jedné linky
návaznost z vlaku na autobus
  nutno zakoupit dražší jízdenku

## Slide 4: Úvod
oblast Říčanska a Ladova kraje

## Slide 5: Aktuální stav
Páteří systému linky svazek linek 38x z Hájů
  381, 382, 383 a 387
    směr Říčany a Mukařov s max sedlovým intervalem 30 minut
383
382
387
381

## Slide 6: Aktuální stav
Železniční linka S9
  z hlavního nádraží přes Říčany a Mnichovice do Čerčan a Benešova

## Slide 7: Aktuální stav
Z mimopražských linek
  linky 409+410 z Kostelce n.Č.l. do Českého Brodu
  linka 461 ze Strančic do Velkých Popovic a Kamenice
409
410
461

## Slide 9: Navrhovaný stav
Zjednodušit linkové vedení (především v Říčanech)
Ztaktovat provoz do pravidelných intervalů
Zlepšit návaznost autobusových linek z/na vlak(ů)
Zrušit souběh linek 489, 490 a 495 se železniční tratí 221
  úsek Strančice – Mnichovice
Přímo propojit Klokočnou se Strančicemi rychleji
Umožnit změnou linkového vedení nákup levnějšího lístku pro jednotlivou jízdu (linky 489, 495)

## Slide 11
Zrušená zastávka Strančice,,průmyslová zóna

## Slide 13: Konkrétní změny – linka 489
Nelogicky vedená linka v oblasti
Původně dlouhé čekání v Klokočné
  po mém apelu od nového grafikonu pobyt jen 4-5 minut
Zcela nová trasa:
  Mnichovice, nádraží – Struhařov – Jevany
Nahradí vložené spoje 382 s přestupem na vlak S9
Interval
  60 min ve špičce
  120 min v sedle

## Slide 16: Konkrétní změny – linka 421
Linku navrhuji spojit s linkou SID G47
    jedoucí z Horních Krut, Bohouňovic do Sázavy
Linky jsou reálně propojeny již dnes
    navazují na sebe a vozidlo mezi nimi přejíždí
Problém propojení do linky PID 421 by neměl být
    jediná obec na trase již má zastávku na rozcestí pro linku 387
Odpadne tak dvojí jízdní řád a dvojí platba pro cestující

## Slide 19: Konkrétní změny – linka 491
Dnes propojuje Mukařov s Českým Brodem přes Doubravčice
Tuto část linky chci zachovat
Tato změna přinese lepší spojení pro:
    Klokočnou → zajistí jí o mnoho zrychlené spojení se Strančicemi
  část Všestar Menčice (dnes obsluhovaná výhradně školními spoji)
Tato linka se stane plnohodnotnou tangenciální linkou na trase:
Strančice – Klokočná – Mukařov – Český Brod

## Slide 20: Konkrétní změny – Březí, Podskalí
Linku 469 kvůli nepřehlednosti dělím na dvě části:
  469:
  496:
Dnes průjezdné jen 2, resp. 4 spoje
Nově na lince do Březí
    taktový provoz v odpolední špičce
    alespoň přibližný proklad s linkou 364 přes Pacov přes celý den
Strančice – Strančice,Sklenka – Světice – Říčany
Říčany – Březí, Podskalí

## Slide 21: Konkrétní změny – Linka 403
Na této lince je potřebný víkendový provoz
  pro návoz a odvoz chatařů
    nerealizovatelné bez financování obcí Kaliště/ Stč. krajem
Největší změna
  prodloužení k nejbližší železniční stanici na trati 221 – do Senohrab
Z Ondřejova rychlejší varianta přestupu na vlak než cesta linkou 490 do Strančic
Linku by obsluhoval midibus, stejně jako linku 401
  možnost úspory

## Slide 23: Zdroje
Vlastní
Vlastní poznatky z provozu
Vlastní přepravní průzkumy
Vlastní fotodokumentace
Weby
[online]. [cit. 2016-03-19]. Dostupné z: http://m. rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/1339140
[online]. [cit. 2016-03-19]. Dostupné z: www.strancice.cz
[online]. [cit. 2016-03-19]. Dostupné z: http://www.parlamentnilisty.cz/profily/kraj-Stredocesky-373/clanek/Radni-schvalili-demolici-mostu-pres-dalnici-D1-u-Jazlovic-na-Praze-vychod-31647
[online]. [cit. 2016-03-19]. Dostupné z: http://www.tram-bus.cz/

## Slide 24: Poděkování
Ing. Ondřeji Kališovi a Pavlu Pernicovi
  Za pomoc s počáteční konstrukcí návrhu
Ing. Karlu Zíkovi
  Za odborné konzultace při dokončení návrhu
Mgr. Jarmile Kulíškové
  Za pomoc s formální stránkou textu a prezentace
Bc. Tomáši Lormanovi
  Za překlad do AJ
Martinu Chourovi
  Za poskytnutí podkladů (fotografie, průzkumy)

## Slide 25: Děkuji za pozornost