## Slide 1
STARÝ SYSTÉM OIS
V AUTOBUSECH DPP

## Slide 2
Papírové cedule
Hlášení řidičem
Hlášení z magnetofonu (PaMi)
Mechanické označovače jízdenek
Digitalizace – 1996
  Sdružení MYPOL
Zdroj: FB – Pražská integrovaná doprava
Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=PzLKqVxEsRA
Notes: (Poloautomatický magnetofonový informátor))

## Slide 3
Skupina zařízení starající se o informování a odbavení
Hlava systému (master) – palubní počítač
Periferie (slave) – transparenty, označovače, hlásič apod.
Integrace více periferií do moderního palubního počítače
Vozová sběrnice – IBIS Wagenbus (IPIS); RS435; Ethernet
Notes: IBIS – Starý a pomalý, ale funkční
RS435 – Starý, ale rychlejší než IBIS
Ethernet – Problémová moderna (KT8D5R.N2P – Miškolc)
MYPOL – Mikroelektronika, JKZ Olomouc, BUSE Blansko, APEX apod.

## Slide 7
Primární zařízení OISu
Komunikuje s periferiemi a odesílá povely
Databáze jízdních řádů, seznam zastávek, hlášení apod.
Možnost integrace odbavovací části
Ovládání řidičem pomocí terminálu
Služba – LLL PP DD (136 07 04 – 7. pořadí 136 pro so+ne)

## Slide 10
Zařízení pro označení jízdního dokladu z předprodeje
Zpravidla jehličková tiskárna
Speciální povrch jízdenky a inkoust
  Změna barvy při kontaktu
Novější modely zobrazují čas, pásmo, zastávku...
Integrace označovače do terminálu cestujícího

## Slide 12
Vizuální zařízení pro zobrazení aktuálního času a pásma
Čas a pásmo povelem z palubního počítače

## Slide 13
Vizuální zařízení pro informování cestujících ve voze
Aktuální zastávka, směr, linka, příští zastávka, nácestné zastávky, popř. pásmo, čas, přestupy
Plně řízeno palubním počítačem
Možnost textového či kódového řízení

## Slide 17
Vizuální zařízení pro informování cestujících vně vozu
Linka, směr, nácestné zastávky
Plně řízeno palubním počítačem
Možnost textového či kódového řízení

## Slide 21
GPS modul
Centrála preference
Reproduktory
  Tři okruhy – interiér, příposlech, exteriér
Radiostanice
HLÁSIČ ZASTÁVEK

## Slide 22
Vozová sběrnice
  IBIS (IPIS), RS435, Ethernet...
Zařízení = IBIS adresa
Požadavková sběrnice – SD, MS
Sběrnice odpovědí – ED, ME
Adresné a neadresné povely

## Slide 24
Z centrálního zařízení po požadavkové sběrnici
Znaky ASCII
Začátek povelu – identifikátor
Adresa IBIS zařízení
Povel
Konec povelu <CR>
„aA1 Masná<CR>“

## Slide 25
Audio zařízení OISu
Výstupy do reproduktorů
  Interiérové
  Pro řidiče (příposlech)
  Exteriérové
Databáze s nahrávkami hlášení
Na základě povelu z palubního počítače reprodukce hlášení

## Slide 27
GONG
příští
Zastávka A
Zastávka B
příznak
příznak

## Slide 28
GONG
příští
na znamení
NB-Interna
na znamení
NB-Cent.Ter.

## Slide 29
GONG
příští
na znamení
NB-Interna
na znamení
NB-Cent.Ter.

## Slide 30
ZADÁNÍ:
Linka: 140
Směr: Palmovka
Aktuální zastávka: Fryčovická, příští Tupolevova
Čas 7:25, pásmo P

## Slide 31
l140<CR> z0529<CR>
x7996100006031413<CR>

## Slide 32
l140<CR> zI Palmovka <B> <CR> vTupolevova<CR>
zN Letňany <C> - Prosek <C> - Kundratka<CR>

## Slide 33
Hlášení dle klíče pro aktuální zastávku:
Gong,aktuální,příznak,příští zastávka,příští,příznak
Složení hlášení na základě čísel dle palubního počítače
Gong,Fryčovická,příštízastávka,Tupolevova

## Slide 34
Hlášení dle klíče pro konečnou zastávku:
Gong,aktuální,příznak,konečná,vystupte,EN
Složení hlášení na základě čísel dle palubního počítače
Gong,Palmovka,přestup na metro,B,konečná,vystupte,EN

## Slide 35
Zdroje:
Vlastní zkušenosti autora
https://www.buse.cz/cs/informacni-system-pro-cestujici
https://de.wikipedia.org/wiki/Integriertes_Bordinformationssystem
https://www.rn.inf.tu-dresden.de/uploads/Studentische_Arbeiten/diplom_thomas_fahnert.pdf